JC-W21微生物鉴定系统/药敏分析仪 （医用）

一、技术参数：

*1、原理：数值分类原理。

*2、检测方法：细菌鉴定激光光学比色法、药敏分析激光光学比浊法。

*3、测试精度：细菌鉴定准确性大于99%、重复性大于99%；药敏分析准确性大于99%、重复性大于99%。提供权威第三方检验报告。

- 测试标本：临床各类标本。

- 功能：微生物鉴定、药敏分析、院感、质控、专家系统、统计查询、微生物学习系统等。

6、细菌鉴定范围：菌种库2000种，其中能鉴定致病菌500种以上。包括：革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、霉菌、肠杆菌、非发酵菌、葡萄球菌属、链球菌属、肠球菌属、奈瑟菌属、嗜血杆菌、真菌、阳性杆菌、支原体等。生化反应24种。

7、药敏试验种类：能进行200种以上抗菌药物的药敏分析。每20种药物可任意组合，每种药物不少于3个浓度梯度。每次测试不少于20种药物。能报告最低抑菌浓度（MIC）和敏感、中介、耐药等定量结果。

8、院感：分析项目包括空气、水、土质、人员手、用品、器械、消毒剂、透析液等。

*9、质控：反应微生物实验水平的检测评定。要求提供最近3年的国家卫生部质控证书和当年全部的国家卫生部质量控制评定报告结果。

10、智能化专家系统：包括鉴定专家系统和药敏专家系统。鉴定专家系统具有完善的菌种数据库，生化反应中即使出现异常反应和缺码时，也能准确地鉴定出细菌种类；药敏专家系统可检测特殊耐药机制（MRS、ESBLs、HLAR）；对异常药敏可自动报警提示；对错码、缺码可自动纠正。

11、统计查询：8类21种信息处理方式，可数据分类、统计、存档、查询等；可与LIS、HIS、WHONET联网。

12、培养鉴定时间4-24小时；仪器检测速度80标本/小时。

13、试剂板种类：全封闭式、真空充填一体化的96孔鉴定药敏板、分体的96孔鉴定板和96孔药敏板；可按用户特殊需要制作特种试剂板。

14、安全性：全封闭操作，使用过程及用后处理均能保证操作人员及环境安全，符合生物安全要求。

15、12道自动电子移液器，比单道自动移液器快12倍以上，且滴注准确，清洗方便。

16、软件语言：WINDOWS全中文软件，免费软件升级。

*17、质量、服务保证：获得ISO9001、ISO13485认证。

二、仪器配置

1、细菌鉴定药敏分析检测仪1台

2、细菌鉴定药敏分析仪软件1套

3、电脑液晶显示屏、激光打印机各1台